Уважаемые собственники жилых домов!

Информируем Вас о том, что согласно Федерального Закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ООО «Гарант-Сервис» доводит до Вашего сведения перечень мероприятий для многоквартирных домов, проведение которых способствует энергосбережению и экономии энергетических ресурсов.

Ул. Ани Гайтеровой, д. 3

| Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочная стоимость мероприятий | Экономический эффект от мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена 9 ламп в местах общего пользования мощностью 15Вт. На светодиодные лампы мощностью 5 – 7 Вт. | Экономия электроэнергии | Светодиодные лампы | Управляющая компания | Единовременный платеж за лампы 1134 руб. | Экономия электрооэнергии от установки светодиодных ламп составит 315 кВ./год Срок окупаемости 1,2 год |

Ул. Ани Гайтеровой, д. 5

| Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочная стоимость мероприятий | Экономический эффект от мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена 9 ламп в местах общего пользования мощностью 15Вт. На светодиодные лампы мощностью 5 – 7 Вт. | Экономия электроэнергии | Светодиодные лампы | Управляющая компания | Единовременный платеж за лампы 1134 руб. | Экономия электрооэнергии от установки светодиодных ламп составит 315 кВ./год Срок окупаемости 1,2 год |

Ул. Ани Гайтеровой, д. 9

| Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочная стоимость мероприятий | Экономический эффект от мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоизоляция трубопроводов системы отопления | Экономия теплоэнергии | Изоляционные материалы | Управляющая компания | Единовременный платеж за изоляционные материалы 3500 руб. | Экономия теплоэнергии от теплоизоляции 10-15Гкал/год Срок окупаемости 0,5 года |
| Установка светильников наружного освещения со светодиодными лампами и устройством автоматического отключения (фотореле) | Экономия электроэнергии | Светодиодные лампы | Управляющая компания | Единовременный платеж за лампы 4802 руб. | Экономия электроэнергии от установки светодиодных ламп составит 1971 кВ./год Срок окупаемости 1год |

Ул. Ани Гайтеровой, д. 11

| Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочная стоимость мероприятий | Экономический эффект от мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоизоляция трубопроводов системы отопления | Экономия теплоэнергии | Теплоизоляционные материалы | Управляющая компания | Единовременный платеж за теплоизоляционные материалы 4000 руб. | Экономия теплоэнергии от теплоизоляции 10-15Гкал/год Срок окупаемости 6месяцев |
| Модернизация ИТП с установкой и настрой-кой оборудования автоматического управления параметрами теплоноси- теля в системе отопле- ния в зависимости от температуры наружного воздуха | Экономия тепловой энергии | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления воды в системе отопления | Подрядная организация | Единовременный платеж за оборудование 250000 руб. | Экономия от установки АТП составит 85 - 90 Гкал в год. Срок окупаемости 2 - 2,5 года |

Ул. Коммунаров, д. 119А

| Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочная стоимость мероприятий | Экономический эффект от мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена 12 ламп в подвальном помещении мощностью 40Вт. На светодиодные лампы мощностью 5 – 7 Вт. | Экономия электроэнергии | Светодиодные лампы | Управляющая компания | Единовременный платеж за 12 светодиодных ламп 995 руб. | Экономия электроэнергии от установки светодиодных ламп составит 170 кВт./год Срок окупаемости 1 год |
| Теплоизоляция трубопроводов отопления и ГВС в подвальном помещении | Экономия теплоэнергии | Теплоизоляция | Управляющая компания | Единовременный платеж за теплоизоляционные материалы 5000 руб. | Экономия теплооэнергии от теплоизоляции 5 Гкал/год или 8727руб. Срок окупаемости 8 мес. |

Ул. Коммунаров, д. 129

| Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочная стоимость мероприятий | Экономический эффект от мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена 74 ламп в местах общего пользования мощностью 15Вт. На светодиодные лампы мощностью 5 – 7 Вт. | Экономия электроэнергии | Светодиодные лампы | Управляющая компания | Единовременный платеж за лампы 9324 руб. | Экономия электроэнергии от установки светодиодных ламп составит 2593 кВ./год Срок окупаемости 1,2 год |
| Установка пластинча- того теплообменника с автоматическим управлением парамет-рами температуры ГВС. | Экономия тепловой энергии | Пластинчатый теплообменник с автоматическим управлением | Подрядная организация | Единовременный платеж за оборудование и монтаж 308168 руб. | Срок окупаемости 2,0 – 2,5 года |
| Модернизация теплого узла (монтаж АТП) | Экономия тепловой энергии | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления воды в системе отопления | Подрядная организация | Стоимость монтажных работ по монтажу АТП 132072 руб. | Экономия теплоэнергии от внедрения оборудования составит 90 Гкал/год, или 167621руб. год Срок окупаемости 1 год |

Ул. Коммунаров, д. 137

| Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочная стоимость мероприятий | Экономический эффект от мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена 20 ламп в инд. тамбурах мощностью 40-60Вт. На светодиодные лампы мощностью 5 – 7 Вт. | Экономия электроэнергии | Светодиодные лампы | Управляющая компания | Единовременный платеж за лампы 1657 руб. | Экономия электроэнергии от установки светодиодных ламп составит 2628 кВ./год Срок окупаемости 4 месяца |

Ул. Коммунаров, д. 139

| Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочная стоимость мероприятий | Экономический эффект от мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена 20 ламп в инд. тамбурахмощностью 40-60Вт. На светодиодные лампы мощностью 5 – 7 Вт. | Экономия электроэнергии | Светодиодные лампы | Управляющая компания | Единовременный платеж за лампы 1657 руб. | Экономия электроэнергии от установки светодиодных ламп составит 2628 кВ./год Срок окупаемости 4 месяца. |
| Теплоизоляция трубопроводов отопления и ГВС в подвальном помещении | Экономия теплоэнергии | Теплоизоляция | Управляющая компания | Единовременный платеж за теплоизоляционные материалы 6000 руб. | Экономия теплооэнергии от теплоизоляции 10 Гкал/год или 17455руб. Срок окупаемости 4мес. |

Ул. Коммунаров, д. 141

| Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочная стоимость мероприятий | Экономический эффект от мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена 30 ламп в инд. тамбуре мощностью 40-60Вт. На светодиодные лампы мощностью 5 – 7 Вт. | Экономия электроэнергии | Светодиодные лампы | Управляющая компания | Единовременный платеж за лампы 2486 руб. | Экономия электроэнергии от установки светодиодных ламп составит 3942 кВ./год Срок окупаемости 6 месяцев. |
| Установка пластинча- того теплообменника с автоматическим управлением параметрами температуры ГВС. | Экономия тепловой энергии | Пластинчатый теплообменник с автоматическим управлением | Подрядная организация | Единовременный платеж за оборудование 435915 руб. | Срок окупаемости 2,0 – 2,5 года |
| Модернизация теплового узла (монтаж АТП) | Экономия тепловой энергии | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления воды в системе отопления | Подрядная организация | Стоимость проекто-монтажных работ устройству АТП 200000 руб. | Экономия теплоэнергии от внедрения оборудования составит 40 Гкал/год, или 70000руб. год Срок окупаемости 4 года |

Ул. Коммунаров, д. 143А

| Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочная стоимость мероприятий | Экономический эффект от мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена 120 ламп в инд. тамбурах мощностью 40-60Вт. На светодиодные лампы мощностью 5 – 7 Вт. | Экономия электроэнергии | Светодиодные лампы | Управляющая компания | Единовременный платеж за лампы 9945 руб. | Экономия электроэнергии от установки светодиодных ламп составит22600кВт/год Срок окупаемости 1,1месяц |
| Установка пластиковых окон и дверей в бельевые МКД (59шт) | Экономия тепловой энергии | Окна и двери из пластика | Подрядная организация | Единовременный платеж за 59 комплектов 767000руб. | Экономия 20-25 Гкал/ год |

Ул. Коммунаров, д. 145

| Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочная стоимость мероприятий | Экономический эффект от мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка пластинча- того теплообменника с переходом с открытой системы ГВС на закрытую | Экономия тепловой энергии | Пластинчатый теплообменник | Подрядная организация | Единовременный платеж за оборудование 262000руб. | . Срок окупаемости 2-2.5 года |
| Модернизация ИТП с установкой оборудо- вания автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха | Экономия тепловой энергии | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления воды в системе отопления и ГВС | Подрядная организация | Единовременный платеж за оборудование 608274 руб. | Срок окупаемости 2 – 2,5 года |
| Замена 80 ламп в инд. тамбурах мощностью 40-60Вт. На светодиодные лампы мощностью 5 – 7 Вт. | Экономия электроэнергии | Светодиодные лампы | Управляющая компания | Единовременный платеж за лампы 82.87х80=7025.6 руб. | Экономия электроэнергии от установки светодиодных ламп составит 15067 кВт./год, Срок окупаемости 1,2 месяца |

Ул. Королева, д. 9

| Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочная стоимость мероприятий | Экономический эффект от мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация теплого узла (монтаж АТП) | Экономия тепловой энергии | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления воды в системе отопления | Подрядная организация | Стоимость проектно-монтажных работ устройству АТП 416011 руб. | Экономия теплоэнергии от внедрения оборудования составит 90 Гкал/год, или 167621руб. год Срок окупаемости 2 года |

Ул. Королева, д. 23

| Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочная стоимость мероприятий | Экономический эффект от мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена 120 ламп в инд. тамбурах мощностью 40-60Вт. На светодиодные лампы мощностью 5 – 7 Вт. | Экономия электроэнергии | Светодиодные лампы | Управляющая компания | Единовременный платеж за лампы 9945 руб. | Экономия электроэнергии от установки светодиодных ламп составит 15768 кВ.ч/год Срок окупаемости 5 месяцев |
| Ремонт и восстановление теплоизоляции тепловых сетей в чердачном помещении дома | Экономия тепловой энергии | Изоляция Термо-Эко | Управляющая компания | Единовременный платеж за изоляцию Термо-Эко 3456 руб. | Экономия теплоэнергии от изоляции 120 м. трубопроводов составит 2,8 – 3 Гкал в год. Срок окупаемости 4 месяца |

Ул. Костенко, д. 2

| Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочная стоимость мероприятий | Экономический эффект от мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена 6 ламп в местах общего пользования мощностью 15Вт. На светодиодные лампы мощностью 5 – 7 Вт. | Экономия электроэнергии | Светодиодные лампы | Управляющая компания | Единовременный платеж за лампы 756 руб. | Экономия электрооэнергии от установки светодиодных ламп составит 210 кВ./год Срок окупаемости 1,2 год |

Пер. Мельничный, д. 12

| Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочная стоимость мероприятий | Экономический эффект от мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена 12 ламп в местах общего пользования мощностью 15Вт. На светодиодные лампы мощностью 5 – 7 Вт. | Экономия электроэнергии | Светодиодные лампы | Управляющая компания | Единовременный платеж за лампы 1512 руб. | Экономия электрооэнергии от установки светодиодных ламп составит 420 кВ./год Срок окупаемости 1,2 год |

Ул. Октябрьская, д. 6А

| Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочная стоимость мероприятий | Экономический эффект от мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоизоляция трубопроводов систем отопления и ГВС | Экономия тепловой энергии | Теплоизоляционные материалы | Управляющая компания | Единовременный платеж за материалы 8000 руб. | Экономия тепловой энергии от проведения работ по теплоизоляции составит 20-25Гкал./год Срок окупаемости 1 год |
| Модернизация теплового узла (монтаж АТП) | Экономия тепловой энергии | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления воды в системе отопления | Подрядная организация | Стоимость проектно-монтажных работ устройству АТП 495049,75 руб. | Экономия теплоэнергии от внедрения оборудования составит 60 Гкал/год, или 111747руб. год Срок окупаемости 4 года |

Ул. Октябрьская, д. 16

| Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочная стоимость мероприятий | Экономический эффект от мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена 6 ламп в местах общего пользования мощностью 15Вт. На светодиодные лампы мощностью 5 – 7 Вт. | Экономия электроэнергии | Светодиодные лампы | Управляющая компания | Единовременный платеж за лампы 756 руб. | Экономия электрооэнергии от установки светодиодных ламп составит 210 кВ./год Срок окупаемости 1,2 год |

Ул. Октябрьская, д. 20

| Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочная стоимость мероприятий | Экономический эффект от мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена 6 ламп в местах общего пользования мощностью 15Вт. На светодиодные лампы мощностью 5 – 7 Вт. | Экономия электроэнергии | Светодиодные лампы | Управляющая компания | Единовременный платеж за лампы 756 руб. | Экономия электрооэнергии от установки светодиодных ламп составит 210 кВ./год Срок окупаемости 1,2 год |

Ул. Пушкина, д. 9

| Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочная стоимость мероприятий | Экономический эффект от мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена 24 ламп в местах общего пользования мощностью 15Вт. На светодиодные лампы мощностью 5 – 7 Вт. | Экономия электроэнергии | Светодиодные лампы | Управляющая компания | Единовременный платеж за лампы 3024 руб. | Экономия электрооэнергии от установки светодиодных ламп составит 840 кВ./год Срок окупаемости 1,2 год |
| Модернизация ИТП с установкой и настройкой оборудования автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха | Экономия тепловой энергии | Оборудование для авто- матического регулиро- вания расхода темпе- ратуры теплоносителя в системе отопления. | Подрядная организация | Единовременный платеж за оборудование 300000 руб. | Срок окупаемости 1,5 года |

Ул. Пушкина, д. 10

| Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочная стоимость мероприятий | Экономический эффект от мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоизоляция трубопроводов системы отопления | Экономия теплоэнергии | Теплоизоляционные материалы | Управляющая компания | Единовременный платеж за теплоизоляционные материалы 5000 руб. | Экономия теплоэнергии от теплоизоляции 15-20Гкал Срок окупаемости 6 месяцев |
| Модернизация ИТП с установкой и настройкой оборудования автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха | Экономия тепловой энергии | Оборудование для авто- матического регулиро- вания расхода темпе- ратуры теплоносителя в системе отопления. | Подрядная организация | Единовременный платеж за оборудование 250000 руб. | Срок окупаемости 1,5 года |

Ул. Пушкина, д. 11

| Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочная стоимость мероприятий | Экономический эффект от мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоизоляция трубопроводов системы отопления | Экономия тепловой энергии | Теплоизоляционные материалы | Управляющая компания | Единовременный платеж за лампы 6000 руб. | Экономия тепловой энергии от теплоизоляции составит 10-15 Гкал./год Срок окупаемости 6 месяцев |
| Установка светильников наружного освещения со светодиодными лампами и устройством автоматического отключения (фотореле) | Экономия электроэнергии | Светодиодные лампы | Управляющая компания | Единовременный платеж за лампы 4802 руб. | Экономия электрооэнергии от установки светодиодных ламп составит 1971 кВ./год Срок окупаемости 1год |

Ул. Пушкина, д. 23

| Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочная стоимость мероприятий | Экономический эффект от мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена 36 ламп в местах общего пользования мощностью 15Вт. На светодиодные лампы мощностью 5 – 7 Вт. | Экономия электроэнергии | Светодиодные лампы | Управляющая компания | Единовременный платеж за лампы 4536 руб. | Экономия электроэнергии от установки светодиодных ламп составит 1261 кВ./год Срок окупаемости 1,2 год |
| Модернизация ИТП с установкой и настройкой оборудования автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха | Экономия тепловой энергии | Оборудование для авто- матического регулиро- вания расхода темпе- ратуры и давления воды в системе отопле- ния. | Подрядная организация | Единовременный платеж за оборудование 300000 руб. | Срок окупаемости 2 – 2,5 года |

Ул. Пушкина, д. 108

| Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочная стоимость мероприятий | Экономический эффект от мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена 7 ламп в местах общего пользования мощностью 15Вт. На светодиодные лампы мощностью 5 – 7 Вт. | Экономия электроэнергии | Светодиодные лампы | Управляющая компания | Единовременный платеж за лампы 882 руб. | Экономия электроэнергии от установки светодиодных ламп составит 245 кВ./год Срок окупаемости 1,2 год |

Ул. Радиотехническая, д. 8

| Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочная стоимость мероприятий | Экономический эффект от мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перевод освещения мест общего пользования с энергосберегающих ламп на светодиодные | Экономия электроэнергии | Светодиодные лампы,36шт. | Управляющая компания | Единовременный платеж за 36 светодиодных ламп лампы 4644 руб. | . Экономия 4071 руб. Срок окупаемости 1год |
| Модернизация ИТП с установкой и настройкой оборудования автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха | Экономия тепловой энергии | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления воды в системе отопления | Подрядная организация | Единовременный платеж за оборудование 200000 руб. | Срок окупаемости 2-2,5года |

Ул. Радиотехническая, д. 14

| Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочная стоимость мероприятий | Экономический эффект от мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоизоляция трубопроводов системы отопления. | Экономия тепловой энергии | Теплоизоляционные материалы | Управляющая компания | Единовременный платеж за материалы 6000руб. | Экономия тепловой энергии от проведения работ по теплоизоляции составит 10-15Гкал/год Срок окупаемости 6 месяцев |
| Модернизация теплового узла (монтаж АТП) | Экономия тепловой энергии | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления воды в системе отопления | Подрядная организация | Стоимость проекто-монтажных работ устройству АТП 300000 руб. | Экономия теплоэнергии от внедрения оборудования составит 40 Гкал/год, или 74498руб. год Срок окупаемости 3,5 года |

Ул. Спутников, д. 6

| Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочная стоимость мероприятий | Экономический эффект от мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перевод освещения мест общего пользования(тамбура на л/п) с ламп накаливания на светодиодные,5-7Вт. | Экономия электроэнергии | светодиодные лампы, 5-7 Вт, 60шт. | Управляющая компания | Единовременный платеж за 60 светодиодных ламп 82,87 р х 60=4972,2руб. | Расход электроэнергии от ламп накал. 36000 кВт.ч. х 3,3р=118800руб/год Расход электроэнергии от светодиодных ламп . 3600 квт.ч х3,3руб=11880руб/год Экономия 106920руб/год Срок окупаемости 1месяц |
| Теплоизоляция трубопроводов отопления и ГВС чердачного помещения | Экономия тепловой энергии | Теплоизоляция | Управляющая компания | Единовременный платеж за теплоизаляционные материалы 20000 руб. | Экономия теплоэнергии-60Гкал/год или 111747руб.Срок окупаемости 2 месяца |
| Герметизация межпанельных швов 100м/п | Экономия тепловой энергии | Мастика для герметизации швов | Подрядная организация | Единовременный платеж за материалы 8800 руб. | Экономия теплоэнергии составит 15-20Гкал/год. Срок окупаемости 1,5-2года. |

Ул. Спутников, д. 12

| Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочная стоимость мероприятий | Экономический эффект от мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация ИТП с установкой и настройкой оборудования автоматического управления параметрами теплоносителя в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха | Экономия тепловой энергии | Оборудование для автоматического регулирования параметров теплоносителя в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха. | Подрядная организация | Единовременный платеж за лампы 112174.5 руб. | Экономия тепловой энергии от АТП 30-40Гкал/год Срок окупаемости 1,5 года |
| Установка пластинчатого теплообменника с автоматическим управлением параметрами температуры ГВС. | Экономия тепловой энергии | Пластинчатый теплообменник с автоматическим управлением | Подрядная организация | Единовременный платеж за оборудование 261740.5 руб. | Срок окупаемости 2,0-2,5 года |

Ул. Спутников, д. 13

| Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочная стоимость мероприятий | Экономический эффект от мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена 84 ламп в местах общего пользования мощностью 15Вт. На светодиодные лампы мощностью 5 – 7 Вт. | Экономия электроэнергии | Светодиодные лампы | Управляющая компания | Единовременный платеж за лампы 10584 руб. | Экономия электроэнергии от установки светодиодных ламп составит 2942 кВ./год Срок окупаемости 1,2 год |
| Установка пластинча- тых теплообменников с автоматическим управлением параметрами температуры ГВС.на трёх ИТП | Экономия тепловой энергии | Пластинчатый теплообменник с автоматическим управлением | Подрядная организация | Единовременный платеж за оборудование 760151 руб. | Срок окупаемости 2,0 – 2,5 года |
| Модернизация трёх ИТП с установкой АТП | Экономия тепловой энергии | Оборудование АТП | Подрядная организация | Единовременный платеж за материалы 325779 руб. | Экономия теплоэнергии от установки АТП, составит 140-160Гкал/год. Срок окупаемости 1 год |

Ул. Юбилейная, д. 29

| Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Ориентировочная стоимость мероприятий | Экономический эффект от мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена 40 ламп в инд. тамбурах мощностью 40-60Вт. На светодиодные лампы мощностью 5 – 7 Вт. | Экономия электроэнергии | Светодиодные лампы | Управляющая компания | Единовременный платеж за лампы 3315 руб. | Экономия электроэнергии от установки светодиодных ламп составит 5256 кВ./год Срок окупаемости 6 месяцев |
| Модернизация ИТП с установкой и настройкой оборудования автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха | Экономия тепловой энергии | Оборудование для авто- матического регулиро- вания расхода темпе- ратуры теплоносителя в системе отопления. | Подрядная организация | Единовременный платеж за оборудование 429160 руб. | Срок окупаемости 2,5 года |

Примечание:

- Выполнение вышеуказанных мероприятий не обязательно, но выполнив их, Вы сможете в дальнейшем сэкономить на оплате энергоресурсов.

- Предлагаемые мероприятия по энергосбережению могут осуществлять лица и организации, имеющие соответствующие полномочия согласно законодательства РФ.

- Мероприятия могут быть выполнены как за счет дополнительных средств собственников помещений, так и за счет перераспределения средств на содержания жилья при условия наличия соответствующего протокола общего собрания собственников.

- По возникшим вопросам обращаться в управляющую компанию ООО «Гарант-Сервис» по тел. 47-6-48.

Администрация ООО «Гарант-Сервис»